## Slide 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Κωστόπουλος Ψαριανός .Α. Δημήτριος Α.Μ.:Μ05228
Βαρβαδούκας .Μ. Δημήτριος Α.Μ.: Μ05325
ΛΑΡΙΣΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας : Ονούφριος Χαραλάμπους

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Μαθηματικό μοντέλο μονοδιάστατου τοιχώματος
Πειραματική διάταξη μέτρησης θερμοκρασιών και θερμορροών
Επεξεργασία των μετρήσεων και εκτίμηση συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
Επίδραση διάφανης μόνωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας
Συμπεράσματα

## Slide 3: Εισαγωγή
Από το 2010 εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ
Απαιτείται η εκτίμηση της θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων ενός κτιρίου.
  Χρήσιμες οι μη καταστροφικές διαδικασίες
Αξιολόγηση καινοτόμων υλικών όπως η διάφανη μόνωση με υπολογιστικά εργαλεία
  Καλύτερη εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας

## Slide 4: Μεθοδολογία
Μετρήσεις με το HFM 215
Προσομοιώσεις με το Bark
Ανάλυση με το excel

## Slide 5: Μαθηματικό μοντέλο
Το μονοδιάστατο μεταβατικό ενεργειακό ισοζύγιο εκφράζεται από την εξίσωση
Για την ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιήθηκε το Μοντέλο Ηλιακής Ακτινοβολίας Καθαρού Ουρανού
Στην επιφάνεια των υλικών εφαρμόζεται το ισοζύγιο ακτινοβολίας. Περιλαμβάνει συντελ.
  απορρόφησης
  διαπερατότητας
  ανάκλασης

## Slide 6: Πειραματική διάταξη
Η διεξαγωγή των μετρήσεων έγινε σε ένα εξωτερικό τοίχο του εργαστηρίου μετάδοσης θερμότητας, τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν:
(1) ο υπολογιστής στον οποίο καταγράφονταν τα δεδομένα, (2) η συσκευή μέτρησης θερμορροής και θερμοκρασίας
(1)
(2)

## Slide 7: Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(1)
Δεν πρέπει να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία

## Slide 8: Θερμοκρασία χώρου
ΣΗΜΕΙΑ | ΔT (˚C)
ΑΒ | 0.9
ΑΓ | 1.0
ΑΔ | 1.2
Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των σημείων που ελέγχθηκαν
Η θερμοκρασία πρέπει να λαμβάνεται στην ίδια περιοχή με το αισθητήριο θερμορροής
Α
Γ
Δ

## Slide 9: Αισθητήρια θερμορροής
Δοκιμάστηκαν τρείς θέσεις μέτρησης.
Αυξημένες θερμορροές στη θέση 2 λόγω ενισχυτικού περίδεσμου (ΣΕΝΑΖ)
Σχετικά παρόμοια αποτελέσματα στη θέση 1 και 3
Επιλέχθηκε η θέση 1 διότι είχε τις μικρότερες επιδράσεις από τρισδιάστατα στοιχεία
1
2
3

## Slide 10: Επεξεργασία μετρήσεων για εκτίμηση θερμικής αγωγιμότητας
Διπλό δρομικό τοίχωμα

## Slide 11: Επιλογή αρχικών και οριακών συνθηκών
Αρχικές συνθήκες:
Ως αρχική συνθήκη τέθηκε ομοιόμορφη θερμοκρασία 26 °C σε όλο το τοίχωμα
Οριακές συνθήκες:
Χρησιμοποιήθηκε η εσωτερική – εξωτερική θερμοκρασία όπως μετρήθηκε.
Ο τοίχος είχε βόρειο – βορειοδυτικό προσανατολισμό.
  Αμελητέα ηλιακή ακτινοβολία
Ο συντελεστής συναγωγής για το εξωτερικό εκτιμήθηκε 10W/m2K
ο συντελεστής εκπομπής 0,75.

## Slide 12: Εσωτερική-Εξωτερική και θερμοκρασία τοιχώματος

## Slide 13: Θερμορροή βάση πειραματικών μετρήσεων
Από την αρχή του τέταρτου εικοσιτετραώρου λιγότερες αστάθειες
  μετρήσεις κατάλληλες για επεξεργασία
Εσωτερικό
Θετική θερμορροή

## Slide 14: Σύγκριση πειραματικών μετρήσεων θερμοκρασιών με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης

## Slide 15: Σύγκριση πειραματικών μετρήσεων θερμορροών με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης

## Slide 16: Δοκιμές προσομοίωσης με διάφορες τιμές του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

## Slide 17: Επιλογή συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
Προσομοιώθηκαν 6 τιμές συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας
Με βάση του συντελεστή συσχέτισης (R2 ) επιλέχθηκε θερμική αγωγιμότητα k=0,95 W/mK
Υψηλό k λόγω θερμογέφυρας στο σημείο μέτρησης (επίδραση από το παράθυρο, ΣΕΝΑΖ )

## Slide 18: Δοκιμές προσομοίωσης με διάφορες τιμές του εσωτερικού συντελεστή συναγωγής

## Slide 19: Μεθοδολογία επιλογής εσωτερικού συντελεστή συναγωγής
Προσομοιώθηκαν 7 τιμές συντελεστών συναγωγής
Με βάση του συντελεστή συσχέτισης (R2 ) επιλέχθηκε συντελεστής συναγωγής h=0,5 W/m2 K

## Slide 20: Τελικά αποτελέσματα θερμοκρασίας και θερμορροής
Χρησιμοποιήθηκαν οι βέλτιστες τιμές θερμικής αγωγιμότητας και εσωτερικού συντελεστή συναγωγής
Πολύ καλή συμφωνία πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων

## Slide 21
2η Μέτρηση
Μέθοδος επιλογής συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας
Προσομοιώθηκαν 8 τιμές συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας
Με βάση του συντελεστή συσχέτισης (R2 ) επιλέχθηκε θερμική αγωγιμότητα k=0,03 W/mK
Η τιμή της θερμικής αγωγιμότητας (k) συμπίπτει με τιμές μόνωσης από τη βιβλιογραφία

## Slide 22: Μέθοδος επιλογής συντελεστή εκπομπής
Ο συντελεστής συναγωγής υπολογίστηκε με βάση τη θεωρία
Ο συντελεστής εκπομπής διορθώθηκε για σωστή πρόβλεψη της θερμορροής (πιθανές επιδράσεις από γειτονικές επιφάνειες)
Προσομοιώθηκαν 7 τιμές συντελεστών εκπομπής
Με βάση του συντελεστή συσχέτισης (R2 ) επιλέχθηκε συντελεστής εκπομπής e=0,3

## Slide 23: Τελικά αποτελέσματα θερμοκρασίας και θερμορροής (2ης μέτρησης)
Χρησιμοποιήθηκαν οι βέλτιστες τιμές θερμικής αγωγιμότητας και εσωτερικού συντελεστή συναγωγής
Πολύ καλή συμφωνία πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων

## Slide 24: Σύγκριση συντελεστής θερμοπερατότας μεταβατικής – μόνιμης κατάστασης (2ης μέτρησης)

## Slide 25: Τελικά αποτελέσματα θερμοκρασίας και θερμορροής
3η Μέτρηση
Χρησιμοποιήθηκαν οι προηγούμενες τιμές θερμικής αγωγιμότητας και εσωτερικού συντελεστή συναγωγής όπως και συντελεστή εκπομπής
Πολύ καλή συμφωνία πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων

## Slide 26: Σύγκριση συντελεστή θερμοπερατότητας (U) μεταβατικής-μόνιμης κατάστασης
Η μόνιμη κατάσταση οδηγεί σε μεταβαλλόμενα και μηδενικά αποτελέσματα τα οποία δεν μας αποφέρουν αποτελέσματα

## Slide 27
Τοίχος μάζας με διάφανης μόνωσης
Διπλό δρομικό τοίχωμα
Επίδραση διάφανης μόνωσης στην εξοικονόμηση ενέργειας
Υλικό | Πάχος(cm) | Πυκνότητα (kg/m3) | Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (W/mK) | Ειδική θερμοχωρητικότητα (J/kgK) | Συντελεστής διαπερατότητας | Συντελεστής απορρόφησης | Συντελεστής ανάκλασης
Διάφανη μόνωση | 5 | 30 | 0,09 | 1000 | 0,31 | 0,38 | 0,3
Σκυρόδεμα | 18 | 2300 | 2,3 | 1000 | - | - | -
Επίχρισμα | 2 | 1800 | 0,87 | 1000 | - | - | -

## Slide 28: Επιλογή αρχικών οριακών συνθηκών
Οριακές συνθήκες:
Στο εσωτερικό επιλέχθηκε θερμοκρασία 20°C σύμφωνα με τις οδηγίες του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε-ΚΕΝΑΚ .
Για το εξωτερικό θεωρούμε:
  Ημιτονοειδή μεταβαλλόμενη θερμοκρασία
  Μέγιστη-Ελάχιστη θερμοκρασία βάση Κ.Ε.Ν.Α.Κ κατά τον μήνα Ιανουάριο
  Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας για καθαρό ουρανό
Αρχικές συνθήκες:
Ομοιόμορφη θερμοκρασία 22 °C σε όλο το τοίχωμα.

## Slide 29: Θερμοκρασιακά προφίλ τοιχώματος με διάφανης μόνωση
Μέγιστη θερμοκρασία 60 ℃ παρατηρείται στη διάφανη μόνωση στις 12.00
Έντονα μη γραμμικό προφίλ κατά την διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας
Το σκυρόδεμα παραμένει ζεστό και τις βραδινές ώρες
Αέρας
περιβάλλοντος

## Slide 30: Θερμοκρασιακά προφίλ συμβατικού τοιχώματος
Αέρας
περιβάλλοντος
Η εξωτερική οπτοπλινθοδομή κατά τη διάρκεια της μέρας φτάνει έως 50 °C
Η εσωτερική οπτοπλινθοδομή με θερμοκρασία η οποία μεταβάλλεται μεταξύ 17-23 °C
Για την μόνωση παρατηρείται γραμμικό προφίλ με μεγάλες θερμοκρασιακές κλίσεις.

## Slide 31: Αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας μεταξύ συμβατικού και τοιχώματος με διάφανη μόνωση
46,22
0,37
96,6
Το συμβατικό τοίχωμα αν και έχει απώλειες αξιοποιεί ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας καταλήγοντας σε μηδενικό θερμικό
κέρδος/απώλειες
Το τοίχωμα με διάφανη μόνωση εγκλωβίζει σχεδόν τη μισή προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
Υποθέτοντας νότιο τοίχο ενός κτηρίου 20 m2 το οποίο θερμαίνεται με πετρέλαιο παρατηρούμε ότι το όφελος είναι 120 €/Month
Ιανουάριος
Notes: και η τιμή της kWh είναι 0,13€ , 46,22*0,13*20=120,17 €

## Slide 32: Συμπεράσματα
Αναπτύχθηκε μια μέθοδος εκτίμησης της θερμικής αγωγιμότητας της μόνωσης με τα εξής χαρακτηριστικά :
  Μεγάλη ακρίβεια
  Μη καταστροφική.
  Ασφαλή αποτελέσματα ακόμα και με μικρή διαφορά θερμοκρασίας εσωτερικά-εξωτερικά.
  Λειτουργεί κάτω από μεταβατικές συνθήκες.
  Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την πειραματική μέτρηση. Σωστή τοποθέτηση αισθητήριων θερμοκρασίας και θερμορροής.
  Τα αισθητήρια της θερμορροής πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σημείο του τοιχώματος με μονοδιάστατη συμπεριφορά (αποφυγή θερμογεφυρών)
  Τα αισθητήρια της θερμοκρασίας δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένα:
    στην ηλιακή ακτινοβολία
    επίδραση ηλεκτρικών συσκευών

## Slide 33: Συμπεράσματα
Στο τοίχωμα με διάφανη μόνωση ένα ποσοστό από την ολική προσπίπτουσα ακτινοβολία εγκλωβίζεται στο εσωτερικό και υπάρχει καθαρό κέρδος που αντιστοιχεί περίπου στη μισή προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
Ενώ το συμβατικό τοίχωμα αναπληρώνει τις απώλειες προς το περιβάλλον καταλήγοντας σε μηδενικό θερμικό κέρδος/απώλειες.

## Slide 34: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ